谐波测试仪谈谐波治理及无源滤波与有源滤波的区别

谐波治理的技术主要有无源滤波技术和有源滤波技术两种。

第一种无源滤波技术。他是目前应用最为广泛的谐波抑制手段，它是按照希望抑制的谐波次数专门量身制造的，采用电感、电容的调谐原理，将谐波陷落在滤波器中，以减少对电网的注入。无源滤波装置结构简单，成本较低，技术已比较成熟，但是也存在着难以克服的缺陷： 1、滤波特性受系统参数的影响较大，极易与系统或者其它滤波支路发生串并联谐振;

2、只能消除特定的几次谐波，而对其他的某次谐波则会产生放大作用;

3、滤波、无功补偿、调压等要求之间有时难以协调;

4、谐波电流增大时，滤波器负担随之加重，可能造成滤波器过载，甚至损坏设备。

5、有效材料消耗多，体积大。

第二种有源滤波技术。他作为一种新型的谐波治理方法，是消除谐波污染、提高电能质量的有效工具，与无源滤波技术相比，有着无可比拟的优势，主要表现在以下几个方面。

1、实现了动态补偿，可对频率和大小均变化的无功功率进行补偿，对补偿对象的变化有极快的响应速度;

2、有源滤波装置是一个高阻抗电流源，它的接入对系统阻抗不会产生影响，因此此类装置适合系列化，规模化生产;

3、当电网结构发生变化时装置受电网阻抗的影响不大，不存在与电网阻抗发生谐振的危险，同时能抑制串并联谐振

4、补偿无功功率时不需要储能元件，补偿谐波时所需要的储能元件不大

5、用同一台装置可同时补偿多次谐波电流和非整数倍次的谐波电流，既可以对一个谐波和无功源进行单独补偿，也可对多个谐波和无功源进行集中补偿

6、当线路中的谐波电流突然增大时有源滤波器不会发生过载，并且能正常发挥作用，不需要与系统断开

7、装置可以仅输出所需要补偿的高次谐波电流，不输出基波无功功率，不但减小了有源滤波器的总容量，还可以避免轻负荷时发生无功倒送现象。

“华方技术不是第一，华方技术追求第一”文章《谐波测试仪谈谐波治理及无源滤波与有源滤波的区别 》是由：变频串联谐振_地网接地电阻测试仪_电力测试仪厂家_江苏华方电气技术有限公司撰稿，欢迎选购江苏华方电气技术有限公司-直流高压发生器_地网接地电阻测试仪_变频串联谐振_谐波测试仪产品