仪器仪表行业常用的专业术语

◆标度终点值 maximum scale value 
      标度终点标记所对应的被测量值。  
    ◆标度数字 scale numbering 
      标在标度上的整组数字，它对应于标度标记所确定的被测量值，或只表示标度标记的数字顺序。
    ◆测量仪器仪表的零位 zero of a measuring instrument 
      当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时，仪器仪表的直接示值。
      ①在测量仪器仪表使用辅助电源的情况下，此术语通常称为"电零位"。
      ②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时，经常采用"机械零位"这个术语。
    ◆仪器仪表常数 instrument constant 
      为求得测量仪器仪表的示值，必须对直接示值相乘的一个系数。
      注：当直接示值等于被测量值时，测量仪器仪表的常数为1。
    ◆频率响应特性[图]frequency response characteristic 
      对数增益和相角以频率为函数的图解表示，通常用对数坐标表示
    ◆标度分格值 value of scale division 
      又称格值。标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。 
    ◆标度分格间距 scale spacing, length of a scale division 
      沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。
    ◆标度长度 scale length 
      在给定的标度上，通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。
      注：此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。
    ◆标度始点值 minimum scale value 
    ◆时间常数 time constant 
      在由阶跃或脉冲输入引起的一阶线性系统中，输出完成总上升或总下降的63.2%所需的时间。 
    ◆上升时间 rise time 
      对于阶跃响应，当由零开始的输出信号从到达最终稳态值的规定小百分数(例如10%)的瞬时起，到第一次到达该稳态值的规定大百分数(例如90%)的瞬时为止的时间。
    ◆建立时间 settling time 
      从输入信号阶跃变化起，到输出信号偏离最终稳态值不超过规定允差(例如1%)时的时间。
      注：具有指示装置的仪器仪表，建立时间亦称阻尼时间。
    ◆阶跃响应时间 step response time 
      当输入产生阶跃变化时，输出由初始值第一次到达最终稳态值与初始稳态值之差的规定百分数时的时间。
    ◆斜坡响应时间 ramp response time 
      从施加斜坡输入开始，到输出量保持在输入值乘静态增益减去输出量一阶稳态偏差值的规定允差带内所需的时间。
      标度始点标记所对应的被测量值。
    ◆校准曲线 calibration curve 
      在规定条件下，表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
    ◆校准循环 calibration cycle 
      仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。
    ◆校准表格 calibration table 
      表示校准曲线的数据表格形式。 
    ◆溯源性 traceability 
      测量结果可以通过连续的比较链将其与适当的标准器(通常是国际标准器或国家标准器)联系起来的一种特性。
    ◆特性曲线 characteristic curve 
      表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。
    ◆在规定特性曲线 specified characteristic curve 
      在规定条件下，表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。
    ◆调整 adjustment 
      为使仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。
    ◆用户调整 user adjustment 
      允许用户进行的调整。
    ◆校准 calibration 
      在规定条件下，为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。
    ◆端基一致性 terminal-based conformity 
      通过高速将校准曲线接近规定特性曲线，使两曲线的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
    ◆零基一致性 zero-based conformity 
      通过调整将校准曲线接近规定的特性曲线，使两曲线的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
    ◆一致性误差 conformity error 
      校准曲线和规定特性曲线之间的最大偏差。
      ①一致性误差分为**一致性误差、端基一致性误差和零基一致性误差，当仅称一致性误差，是指**一致性误差。
      ②一致性误差通常以量程的百分数表示。
    ◆线性度 linearity 
      校准曲线与规定直线的一致程度。
      注：线性度分为**线性度、端基线性度和零基线性度。当仅称线性度时，是指**线性度。
    ◆线性度 independent linearity 
      通过高速将校准曲线接近规定直线，使最大偏差为最小时的一致程度
    ◆端基线性度 terminal-based linearity 
      通过调整将校准曲线接近规定直线，使两者的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
    ◆基本误差 intrinsic error 
      又称固有误差。
    ◆灵敏度 sensitivity 
      仪器仪表的输出变化值除以相应的输入变化值。
    ◆准(精)确度 accuracy 
      仪器仪表的示值与被测量[约定]真值的一致程度。
    ◆准(精)确度等级 accuracy class 
      仪器仪表按准(精)确度高低分成的等级。
    ◆误差极限 limits of error 
      同义词：最大允许误差 maximum permissible error 
      由标准、技术规范等所规定的仪器仪表误差的极限。
    ◆一致性 conformity 
      标准曲线与规定特性曲线(例如：直线、对数曲线、抛物线等)的一致程度。
      注：一致性分为**一致性、端基一致性和案基一致性。当仅称一致性时，是指**一致性。
    ◆一致性 independent conformity 
      通过调整将校准曲线接近规定特性曲线，使最大偏差为最小时的一致程度。
    ◆零基线性度 zero-based linearity 
      通过调整将校准曲线接近规定直线，使两者的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
    ◆鉴别力 discrimination 
      仪器仪表对输入值微小变化的响应能力。
    ◆鉴别力阈 discrimination threshold 
      使仪器仪表产生一个可觉察变化响应的最小输入变化。例如：使天平指针产生可见位移的最小责载变化为90mg时，则天平鉴别力阈是90mg。
    ◆分辨力 resolution 
      仪器仪表指示装置可有意义地辨别被指示量两紧邻值的能力。
    ◆线性度误差 linearity error 
      校准曲线与规定直线之间的最大偏差。
      ①线性度误差分为**线性度误差，端基线性度误差和零基线性度误差。当仅称线性度误差时，是指**线性度误差。
      ②线性度误差通常以量程的百分数表示。 
    ◆死区 dead band 
      不致引起仪器仪表输出有任何可觉察变化的最大输入变化区间。
    ◆稳定性 stability 
      在规定的工作条件下，仪器仪表性能特性在规定时间内保持不变的能力。
    ◆[电]功耗 electrical power consumption 
      稳态时，仪器仪表在其工作范围内所需用的最大电功率。
    ◆耗气量 air consmption 
      稳态时，仪器仪表在其工作范围内所消耗气体的最大流量。 
    ◆工作条件影响 operating influence 
      当所有其它工作条件保持恒定时，由于参比工作条件中某一参比值改变到正常工作条件中某一规定值所产生的仪器仪表的性能变化。
      ①通常以正常工作条件的上、下限作为规定值。
      ②如果工作条件影响和工作条件的变化之间的关系是非线性的，则可分别规定不同区间的系数，例如：由220V至230V为0.01%量程/V；由230V至240V为0.15%量程/V。
    ◆响应特性 response characteristic 
      在规定条件下，输入量与相应输出量的关系。
      ①此关系可建立在理论的或实验的研究基础上，它可以用代数方程、数表或图的形式表示。
      ②当输入量的变化是时间的函数时，响应特性的一种形式是传递函数。
    ◆时间响应 time response 
      一个输入量的规定变化引起输出量随时间的变化。
    ◆阶跃响应 step response 
      一个输入量的阶跃变化引起的时间响应。
    ◆漂移 drift 
      仪器仪表输入－－输出特性随时间的慢变化。
    ◆点漂 point drift 
      在规定的工作条件下，对应一个恒定的输入在规定的时间内的输出变化。
    ◆零点漂移 zero drift 
      简称零漂,范围下限值上的点漂。当下限值不为零值时亦称为始点漂移。
    ◆重复性 repeability 
      在同一工作条件下，仪器仪表对同一输入值按同一方向连续多次测量的输出值间的相互一致程度。
      注：重复性应不包括回差、漂移。
    ◆重复性误差 repeatability error 
      在全测量范围内和同一工作条件下，从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差。
    ◆量程误差 span error 
      在参比工作条件下，实际输出量程与规定输出量程之差。通常以规定输出量程的百分数表示。
    ◆量程迁移(偏移) span shift 
      由于某些影响量引起的输出量程的变化。
    ◆零点误差 zero error 
      在参比工作条件下，当输入处于范围下限值时实际输出值与规定输出范围下限值之差。当下限值不为零值时，亦称为始点误差。 
    ◆零点迁移(偏移) zero shift 
      当输入处于范围下限值时，由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时，亦称为始点迁移(偏移)。
    ◆示值误差 error of indication 
      仪器仪表的示值减去被测量的[约定]真值。
    ◆引用误差 fiducial error 
      仪器仪表的示值误差除以规定值。
      注：这一规定值常称为引用值，例如：它可以是仪器仪表的量程或范围上限值等。

“华方技术不是第一，华方技术追求第一”文章《江苏华方电气变频串联谐振几个小特点》是由：变频串联谐振，地网接地电阻测试仪，电力测试仪厂家，江苏华方电气技术有限公司撰稿，欢迎选购江苏华方电气技术有限公司，地网接地电阻测试仪，变频串联谐振产品