产品简介

HFJS1713全自动工频耐压试验装置是武高电力根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

产品特性

◆日期、电压、电流、时间四组数据同蓝色5.7寸大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观,同时显示电压、电流、时间等，有各种数据设置功能；
◆全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广；
◆带状态显示，带提醒功能，使用者对设备所处的状态一目了然；
◆轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性；
◆全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便；
◆按键直接设定电流、电压变比，在不同变比输入的情况下，应用自如；
◆带过电流、过电压保护。保护准确、迅速，可有效保证人员和设备的安全；

◆单一按键，可轻松实现电压的交流、直流两种显示方式,有自动升压功能，有交/直流转换显示功能；升压速度可调整，能满足不同升压速度的需求；
◆采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强；
◆自带四路输出，可靠的过流过压保护，精确的电压控制能力，较小的电压控制误差；可用于过流、过压保护等不同场合；
◆时间继电器启动/停止条件可任意设定。可设定时间范围1秒～9999秒；
◆可选配远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等；
◆开机显示公司名称、网址及联系电话等，有利公司品牌的宣传和推广；
◆产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用。
◆输入电压：单相AC220V ±15%, 50 Hz±2 Hz
◆输出电压：0-1000kV 
◆输出容量：0-1000kVA 
◆计时范围：0-9999S 
◆设定方式：面板轻触式按键数字设定    设定值断电永久保存 
◆保护方式：工作异常自动复位(WaHZTCh dog)   欠压自动复位

◆环境温度：－20℃至50℃

◆电压精度：≤0.5 ％FS ±2  
◆电流精度：≤0.5 ％FS ±2

产品参数

◆输入电压：单相AC220V ±15%, 50 Hz±2 Hz
◆输出电压：0-100kV 
◆输出容量：0-8kVA 
◆计时范围：0-9999S 
◆设定方式：面板轻触式按键数字设定    设定值断电永久保存 
◆保护方式：工作异常自动复位（WaHZTCh dog）   欠压自动复位 
◆环境温度：－20℃至50℃ 
◆电压精度：≤0.5 ％FS ±2  
◆电流精度：≤0.5 ％FS ±2